## Slide 1
本应用手册按照重庆市《高速公路服务区导向系统设计指南》编写，旨在更好指导服务区导向系统在服务区新建、改扩建项目中的应用。
本手册应配合《指南》使用，由重庆市交通局负责解释。
主 编 单 位： 重庆市交通局
参 编 单 位： 重庆高速公路集团有限公司
招商局重庆交通科研设计院有限公司
招商局生态环保科技有限公司
编委会成员：郝祎、曾德云、陈平、赵向阳
主要起草人：邓曦、冯阳春、吴幔佳、王云、蔡左宁、吕鹏、张巳煜 、
侯素绢、王俊、周畅、曾诚、何顺、王珍、陈帅、赵川、
熊建波、余万玲、李艳梅、冯彦淋、柳守涛
审 查 专 家： 俞舒、曾强、邓小燕、陶家全

## Slide 2
目 录
A. 基本规定 …… 4
B. 系统构成 …… 12
C. 系统应用 …… 22

## Slide 4
基 本 规 定
LOGO
标准色
标准字体
图形标志
设施设置
安全因素

## Slide 5
基本规定
LOGO
（形象LOGO待定）

## Slide 6
基本规定
标准色
标识
C15 M100 Y100 K0
车行导向
C90 M60 Y100 K0
背景色
C0 M0 Y0 K0
内容色
C10 M20 Y90 K0
警示色
C15 M100 Y100 K0
禁令色
人行导向
C50 M70 Y80 K70
主题色
C25 M40 Y65 K0
辅助色
C0 M0 Y0 K0
内容色
实际应用中，人行导向背景需要采用辅助色时，应在同色系色彩中选择：
A

## Slide 7
基本规定
标准字体
中/英文及数字：交通标志专用字体
交通标志专用字体
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxwy
1234567890

## Slide 8
基本规定
图形标志
…
图标使用应符合《标志用公共信息图形符号》GB/T10001相关要求。
有使用本规范规定以外和国标规范以外的图标信息需求时，应在重庆市交委图标库中检索，需要添加新图标入库时，应向交委提交申请，入库备案。
A

## Slide 9
视距
版面尺度
导向信息的主要内容应位于便于观察的范围内，便于观察的范围如下图：
近距观察（0.5～2.5m）
中距观察（2.5～10m）
远距观察（10～40m）
具体应用中，应在确保信息尺度的前提下，根据设计视距合理选择版面尺寸。以图标、中文、英文混排的横向版面为例，版面最小尺寸如右图：

## Slide 10
信息尺度
模
a
导向信息的尺度均以标准中文字字符高度a为基准尺寸，不同场景中的信息最小尺度要求如下。
车行导向
场景 | 设计车速 | a（mm） | 适用实例
主线 | 120km/h | 600 | 预告
匝道 | 40km/h | 500 | 入口、匝道限速
场地 | 5km/h | 300 | 分流、位置
场景 | 设计视距 | a（mm） | 适用实例
场地 | 10m | 40 | 导向、提示
 | 20m | 80 | 主要位置
室内 | 2m | 8 | 次要提示
 | 5m | 20 | 导向、次要位置、主要提示
 | 10m | 40 | 公厕等主要位置
人行导向
A
基本规定
设施设置

## Slide 11
基本规定
安全因素
导向设施的电气安全应符合《低压配电设计规范》GB50054-2011中第5章要求。
场地导向设施的基础宜设置在绿化带、人行道或人行广场上。直接设置在车行路面上的标志应设于标线安全岛内，且必须在标志周边设置防撞护栏。护栏防撞等级为B级，护栏顶部高度应高出路面0.6m，并贴黄黑间条反光膜。
室内外人行环境中设置的落地类导向设施宜设置防护圈或加强立柱，防止人员碰撞。立柱边角半径应≥8mm，避免碰撞造成人身伤害。
导向设施本身不应影响车行、人行交通，服务区车行范围内应确保每车道≥5.5m的通行净高，人行区域内应确保≥2.4m的通行净高。
当采用光线式、投影式等直接光源型导向设施时，不应产生眩光，不应对驾车人员观察其它场地信息的视线产生干扰。

## Slide 12
系 统 构 成
服务区规模等级
导向系统构成
系统布局示例
用户流程
设置原则

## Slide 13
系统构成
服务区规模等级
按照《新建高速公路服务设施规划》，重庆市境内服务区按其规模等级划分为三类：
设施类型 | 双侧用地 （亩） | 双侧建筑面积 （m2） | 特征
A类服务区 | 160-300 | 7000-12000 | 中心服务区
B类服务区 | 80-160 | 5000-9000 | 普通服务区
P类停车区 | 30-50 | 1200-2400 | 停车区
导向系统的构成应与服务区规模相匹配。

## Slide 14
发光灯箱字
标线、标牌
标牌
系统构成
导向系统构成
标识
车行导向
预告
入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
● ● ●
标线、造型标志
● ● ●
● ● ○
标线、标牌
标牌
● ● ●
● ● ●
● ● ●
标牌、地面
● ● ○
标牌、附着
● ● ●
标牌、附着
● ● ●
标牌
● ● ●
标牌、悬挂、附着
● ● ○
造型、悬挂、悬挑、附着
● ● ●
提示、警示、特殊
● ● ●
标志、疏散平面图
● ● ●
设置形式
服务区规模
A B P
● = 应设置
○ = 可选设
服务区导向系统由三大部分构成，其具体组成及设置要求如下：
B

## Slide 15
车行导向系统布置图

## Slide 16
B
系统构成
系统布局示例

## Slide 17
场地人行导向系统布置图

## Slide 18
B
系统构成
系统布局示例

## Slide 19
室内人行导向系统布置图

## Slide 20
B
系统构成
系统布局示例

## Slide 21
系统构成
用户流程、设置原则
服务区用户须经历高速公路、匝道、停车场、人行场地、建筑室内等多个陌生环境，环境复杂程度逐步提高，用户行为经历驾乘机动车和徒步两大阶段，视角、需求各有不同。
服务区导向系统应以梳理用户流线为基础，按实际需求设置相应设施。
预告
分流
停车位
场地指向
服务楼
入口
警示提示
标识
室内指向
位置
场地
消防疏散
！
！
警示提示
服务区用户流程示意图
导向系统设置原则
规 范 性
导向系统的信息内容必须规范和标准化。对国家、行业标准中已有规定的图形、文字、符号等，均按相关标准执行。
系 统 性
系统各组成部分应相互协同，整体和连贯，使用者行为流线上的导向信息应保持连续一致，前后呼应。
醒 目 性
系统本身的位置应显而易见，从环境中有所分离，易于发现。应与其它干扰信息保持足够距离。应确保其在夜间的可视性。
易 辨 性
系统内部不同信息之间应有足够间距，方便辨识。信息颜色与背景色之间应有强烈色差和对比。
安 全 性
系统本身不应影响车行和人行安全。标志的材料、结构、电气安全应符合相关要求。
人 性 化
系统设计应以人为本，应满足人体工程学要求，应兼顾特殊人群的使用需求。
环 保 性
系统应从实用性和环保性出发，注重可再生资源的利用。鼓励采用绿色能源。

## Slide 22
系 统 应 用
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散

## Slide 23
位置：
位置：服务区综合楼主要入口正上方或主入旁，建筑立面，建筑屋顶
样式：附着式、立柱式、门架式
灯箱：自发光
内容：
标识应包含形象LOGO、服务区名称、营运公司名称等主要服务区识别信息。
尺寸：
服务区标识应确保醒目性，服务楼外立面任何广告、导向等其它信息字体不应大于服务区标识主要字体。标识尺寸应并结合项目具体场景确定，并与场地规模、建筑物尺度相协调。
材料：
英文名称：不锈钢焊接成型烤漆表面激光穿孔镶嵌白色LED灯珠
企业名称：采用镂空发光
支架：30角钢。
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
系统应用
标识
服务区规模 |  | A | B | P
推荐值 | 模数A（m） | 2.5 | 2.0 | 1.5
 | 横版标识宽（m） | 18.3 | 14.6 | 11.0
 | 竖版标识高（m） | 19.4 | 15.5 | 11.6
注：按项目尺度协调需求，模数可乘以0.9～1.4的调整系数。

## Slide 24
系统应用
车行导向
预告标志
位置：服务区前2km、前1km、前500m、临近匝道分流口应分别设置
内容要素：服务区主要功能图标、服务区中英文名称、前方距离
材料工艺：面层：V类反光膜
板面：3.0mm铝合金板
2km预告标志 1km预告标志
500m预告标志 入口预告标志
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
C

## Slide 25
入口标牌
位置：入口主线与场地间的分流带内，距分流鼻宜≥20m，条件受限时可设于匝道外侧
内容要素：形象LOGO、服务区星级（可选）、服务区中英文名称、主要功能图标、营运公司名称、剩余停车位数（可选）
材料工艺：
衬板：3.0mm乳白色透光亚克力板
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：LED光源
骨架：60mm×60mm×3.0mm（Q235）方钢管
底座：3.5mx2.0mx1.5m（C25）现浇钢筋混凝土基础（预埋连接件）
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散

## Slide 26
出入口标线
位置：出入口分流、合流点渐变段、变速段
内容要素：虚线、标线分隔带、分流、汇流提示箭头
标准色：白色
材料工艺：1.6mm热熔标线
出入口标线详图（单位：cm）
入口标线
出口标线
喇叭口标线
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
C
系统应用
车行导向

## Slide 27
分流标志
位置：主要设计车流分流点
内容要素：车型中文名称、指向箭头、车型图标（可选）、车型英文名称（可选）
材料工艺：
面层：V类反光膜
板面：3.0mm铝合金板
支撑结构：
图a、门架式（适用于A、B类服务区）
图b、单悬臂式（适用于A、B类服务区）
图c、单立柱式
图a）匝道分流标志一（门架式）
图b）匝道分流标志二（单悬臂式）
图c）场地分流标志三（单柱式） 图d）场地分流标志四（双柱式）
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散

## Slide 28
分流标线
a.车道导向箭头
位置：各车道分流点前的车道中央，或其它需要导向引导的车道中央
内容要素：指向信息（下图尺寸适用于设计车速＜40km/h的场地中）
材料工艺：1.6mm热熔标线
直行 直行或左转 直行或右转 左转
右转 掉头 左弯或左合流 右弯或右合流
左转或掉头 直行或掉头 仅可左右转弯流
导向箭头（单位：cm）
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
C
系统应用
车行导向

## Slide 29
b.可单向跨越同向车道分界线
位置：可单向跨越的同向车道分界线
内容要素：15cm实线（可被跨越侧）、15cm虚线（可跨越侧）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线
图b）可单向跨越车道线
c.车道边线、可跨越同向车道分界线
位置：同向车道分界线
内容要素：20cm实线（车道边线，距路缘石10～20cm）
15cm虚线（同向车道分界线）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
图c）车道边线、可跨越车道分界线

## Slide 30
d.人行横道线、人行横道预告标识线
位置：主要人行流线与车行流线交汇处
内容要素：人行横道线：40cm实线间隔60cm（宽≥3m，与车道夹角≥60°）
人行横道预告标识线：20cm宽，150cmx300cm菱形（用于人、车流量较大时）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
图d）人行横道线、人行横道预告标识线
e.车道地面文字
位置：需要提示车型、方向等信息处的车道中央
内容要素：100cm宽、250～300cm高，中文字符
字体：交通标志专用字体
材料工艺：1.6mm白色热熔标线
图e）车道地面文字
C
系统应用
车行导向

## Slide 31
f.停车线
位置：需要停车等待的车道停车位置
内容要素：20cm实线
材料工艺：1.6mm白色热熔标线
图f）停车线（用于加油等候区时）
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
g.标线岛
位置：主要设计车行道外，需要提示避免驶入的区域
内容要素：轮廓线：20cm实线
填充线：15cm实线，间距40cm
材料工艺：1.6mm白色热熔标线
图g）标线岛

## Slide 32
h.网状线、简化网状线
位置：禁止机动车停放的区域
内容要素：网状线轮廓线：20cm实线
网状线填充线：10cm实线，间距100cm，90°正交网格
简化网状线轮廓线：40cm实线
简化网状线填充线：40cm实线，区域对角线连线
材料工艺：1.6mm黄色热熔标线
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
图h）网状线、简化网状线
j. 车道减速标线
位置：主要车道入口，或其它需要提示减速慢行的车道
内容要素：45cm虚线，间距45cm
材料工艺：5.0mm凸起型白色热熔标线
图j）车道减速标线
C
系统应用
车行导向

## Slide 33
k. 禁止长时间停车标线、禁止停车标线
位置：禁止机动车长时间停放、或禁止停放的车道边缘
内容要素：禁止长时间停车标线：黄黑间条线，高同路缘石，水平面宽15cm
禁止停车标线：黄色实线，高同路缘石，水平面宽15cm
材料工艺：20μm黄色、黑色反光漆
图k）禁止长时间停车标线、禁止停车标线
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
图m）标线岛、网状线、减速标线、禁停标线应用示例

## Slide 34
停车位标志
位置：停车位或停车区域入口方向
内容要素：停车位符号“P”、车型图标（可选）、车型中文名称、车型英文名称（设置车型图标时可不设）
材料工艺：面层：V类反光膜
板面：1.5mm铝合金板
支撑结构：单立柱式
材料工艺：1.6mm热熔标线
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
图a）大型版面（适用于A、B类服务区） 图b）小型版面（适用于B、P类服务区）
C
系统应用
车行导向

## Slide 35
图a）小客车停车位图
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
停车位标线
a.小客车
位置：小客车停车位
内容要素：轮廓线：10cm实线
标线开口：160～210cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高英文，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车轮限位器：成品车轮限位器，倒停顺出情况时设置（可选）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头及车位编号）

## Slide 36
b.大客车
位置：大客车停车位
内容要素：轮廓线：10cm实线
标线开口：260cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车位名称：60cm高“大客车”中文字样（可选，A、B类服务区应设置）
车位图标：150cm宽大客车图标（可选）
车轮限位器：成品车轮限位器，倒停顺出情况时设置（可选）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
图b）大客车停车位
C
系统应用
车行导向

## Slide 37
图c）货车停车位
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
c.货车
位置：货车停车位
内容要素：轮廓线：10cm实线
标线开口：260cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车位名称：60cm高“货车”中文字样（可选，A、B类服务区应设置）
车位图标：150cm宽货车图标（可选）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）

## Slide 38
d.拖挂车
位置：拖挂车停车位
内容要素：轮廓线：10cm实线
标线开口：260cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车位名称：60cm高“拖挂车”中文字样（可选，A、B类服务区应设置）
车位图标：150cm宽拖挂车图标（可选）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
图d）拖挂车停车位
e.无障碍车
位置：无障碍停车位
内容要素：停车位轮廓线：10cm实线
标线开口：160～210cm开口，表示车辆出入口
轮椅通道轮廓线：20cm黄色实线
轮椅通道填充线：10cm正交黄色网状线填充
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示 停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数 字（可选，A、B类服务区应设置）
车位图标：150cm宽黄色无障碍图标
车轮限位器：成品车轮限位器，倒停顺出情况 时设置（可选）
材料工艺：1.6mm白色及黄色热熔标线、20μm反 光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）
图e）无障碍停车位
C
系统应用
车行导向

## Slide 39
图f）充电车停车位
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
f.充电车
位置：充电车停车位
内容要素：轮廓线：10cm实线
标线开口：160～210cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车位名称：60cm高“充电车”中文字样（可选，A、B类服务区应设置）
车位图标：150cm宽充电车图标（可选）
车轮限位器：成品车轮限位器，倒停顺出情况时设置（可选）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）
g.危化车
位置：危化车停车位
内容要素：轮廓线：10cm实线
标线开口：260cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车位名称：60cm高黄色“危化车”中文字样（彩色路面式时可选，改为黑色漆）
车位图标：150cm宽黄色危化车图标（彩色路面式时可选，改为黑色漆）
填充（彩色路面形式）：道路上面层改用黄色沥青铺装
材料工艺：1.6mm白色、黄色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）
图g）危化车停车位

## Slide 40
h.牲畜车
位置：牲畜车停车位
内容要素：轮廓线：10cm实线
标线开口：260cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车位名称：60cm高“牲畜车”中文字样
车位图标：150cm宽牲畜车图标（可选）
材料工艺：1.6mm白色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
图h）牲畜车停车位
C
系统应用
车行导向

## Slide 41
图j）房车停车位
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
j.房车
位置：房车停车位
内容要素：停车位轮廓线：10cm实线
接口区轮廓线：20cm黄色实线，用于水、电等预留接口区周边警示
标线开口：250cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车位名称：60cm高 “房车”中文字样
车位图标：150cm宽房车图标（可选）
材料工艺：1.6mm白色、黄色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）

## Slide 42
k.女性专用车位
位置：女性专用停车位
内容要素：轮廓线：10cm实线
标线开口：210～260cm开口，表示车辆出入口
方向箭头：40cm×20cm等腰三角形箭头，表示停车车头方向
车位编号：20cm高字符，车头前，字母+3位数字（可选，A、B类服务区应设置）
车位名称：60cm高“女性专用”中文字样（可选，A、B类服务区应设置）
车位图标：150cm宽桃红色女性图标
车轮限位器：成品车轮限位器，倒停顺出情况时设置（可选）
材料工艺：1.6mm白色、桃红色热熔标线、20μm反光漆（用于方向箭头、车位编号及图标）
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
k.女性专用车位
C
系统应用
车行导向

## Slide 43
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
警示提示标志
位置：服务区出入口及车行场地内需要各类警示、提示的位置
内容要素：注意行人、禁止通行、限制通行、注意合流、减速慢行、限速、
字体：交通标志专用字体
图标：《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》GB5768.2-2009规定相应图标
材料工艺：面层：V类反光膜
板面：1.5mm铝合金板
支撑结构：单立柱式或附着式
图a）注意行人图 b）禁止通行图 c）禁止驶入
图d注意合流 图e）减速慢行
（边长700用于场地，900用于匝道，1300用于主线）
图e）限速 图 f）请系安全带
系统应用
车行导向

## Slide 44
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
系统应用
人行导向
位置：场地主要人流节点，宜设于绿化带内，适用于规模大、复杂程度高的场地综合指向
内容要素：场地平面图、主要功能图标及中英文名称、指向箭头、形象LOGO（可选）
材料工艺：衬板：3.0mm乳白色透光亚克力板
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆，模块式，可替换
光源：LED光源
骨架：80mm×80mm×2.0mm（Q235）方钢管
底座：单脚开挖0.2mx0.2mx0.4m，骨架钢管插入后C25混凝土填埋
场地指向——标牌式
C

## Slide 45
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
位置：场地主要人流节点，宜设于绿化带内，适用于较小场地或精确指向
内容要素：主要功能图标及中英文名称、指向箭头、形象LOGO（可选）、附加信息栏（可选）
材料工艺：衬板：3.0mm乳白色透光亚克力板
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆，模块式，可替换
光源：LED光源
骨架：80mm×80mm×2.0mm（Q235）方钢管
底座：单脚开挖0.2mx0.2mx0.4m，骨架钢管插入后C25混凝土填埋
场地指向——多头指向式

## Slide 46
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
位置：场地次要人流节点，设于铺装人行道地面，用于辅助指向或不便设置综合指向牌处
内容要素：功能图标及中英文名称、指向箭头
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢腐蚀填色
光源：不发光
安装：折边10mm嵌入铺装地面，结构胶固定
C
系统应用
人行导向
场地指向——地面附着式

## Slide 47
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
场地位置——标牌式
位置：游乐区、健身区、公园等无可附着物，但需标示位置信息的区域
内容要素：位置中英文名称、主要功能图标、形象LOGO（可选）
材料工艺：衬板：5mm乳白色亚克力板材
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：LED光源
骨架：80mm×80mm×2.0mm（Q235）方钢管
底座：1.4mx1.0mx0.6m（C25）现浇钢筋混凝土基础（预埋连接件）

## Slide 48
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
位置：主要功能建筑入口或立面
内容要素：位置中英文名称、主要功能图标及中英文名称、编号（可选）
材料工艺：衬板：5mm乳白色亚克力板材
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：LED光源
骨架：50mm×50mm×1.5mm（Q235）方钢管（用于版面宽3～5m）
30mm×30mm×1.0mm（Q235）方钢管（用于版面宽1～3m）
安装：膨胀螺丝附着墙面固定，结构胶封边
场地位置——附着式
C
系统应用
人行导向

## Slide 49
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
位置：主线与场地之间，及其它需要强烈警示的情况
内容要素：警示图标、中英文警示语
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：不发光
骨架：60mm×60mm×1.5mm（Q235）方钢管
底座：单脚开挖0.2mx0.2mx0.4m，骨架钢管插入后C25混凝土填埋
场地提示——标牌式（大型）

## Slide 50
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
位置：绿化带中花草提示，及其它需要较弱警示的情况
内容要素：警示图标（可选）、中英文警示语
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：不发光
骨架：30mm×30mm×1.0mm（Q235）方钢管
安装：挖坑填埋
场地提示——标牌式（小型）
C
系统应用
人行导向

## Slide 51
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
位置：建筑物或有其它可附着物周边，需设警示、提示信息的情况
内容要素：警示图标（可选）、中英文警示语
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：不发光
安装：结构胶附墙粘接牢固
场地提示——立面附着式
中文 | 英文 | 设置要求
禁止穿越 | No Crossing | 停车场与主线之间分隔带必须设置，其它禁止行人穿越道路的位置按需设置
员工通道 | Staff Only | 可设于后勤管理区入口等仅供管理员工通行的区域
禁止停车 | No Parking | 消防车通道、扑救场地必须设置，其它禁止停车的位置按需设置
禁止烟火 | No Burning | 危化车停车位、配电房必须设置，其它区域按需设置
禁止游泳 | No Swimming | 江河、湖泊、水塘等人行可达的邻水区域必须设置
禁止垂钓 | No Fishing | 可设于江河、湖泊、水塘等邻水且禁止垂钓的区域
小心地滑 | Warning Slippery | 卫生间附近地面湿滑区域必须设置，其它情况按需设置
禁止入内 | Off Limits | 配电房、水泵房、空调机房等设备用房必须设置，其它房间按需设置
当心触电 | Warning Electric Shock | 配电室等配电、控电场所必须设置
禁止攀爬 | No Climbing | 屋面检修爬梯、设备检修口等攀爬易产生危险的位置必须设置
禁止翻越 | No Crossing | 高临空栏杆等翻越后果严重的位置必须设置
请勿乱扔垃圾 | Do Not Throw Rubbish | 公共环境按需设置
绕行三五步 留得芳草绿 | Take Care Of Plants Beauty Remains | 主要人行通道边缘的绿化带按需设置
小心台阶 | Mind The Step | 台阶底部第2或3级立面及顶部起步前40cm左右的地面
常用场地警示提示类标准用语

## Slide 52
系统应用
人行导向
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
位置：小心台阶，台阶顶部距起步40cm左右地面
内容要素：警示图标、中英文警示语
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢腐蚀填色
光源：不发光
安装：折边10mm嵌入铺装地面，结构胶固定
位置：小心台阶，台阶底第2或第3级踏步立面
内容要素：警示图标、中英文警示语
尺寸：1000mm×100mm
材料工艺：1.2mm拉丝不锈钢腐蚀填色
光源：不发光
安装：折边10mm嵌入铺装地面，结构胶固定
场地提示——地面附着式
C

## Slide 53
位置：远离车道边缘的人行广场，或其它利于人群聚集，适宜发布路网路况、服务指南、周边景区分布等综合信息的位置
内容要素：综合信息栏、形象LOGO（可选）、营运公司名称（可选）
材料工艺：衬板：5mm耐力板
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：LED光源
骨架：100mm×100mm×2.0mm（Q235）方钢管立柱
40mm×40mm×1.0mm（Q235）方钢管框架
底座：单脚开挖0.2mx0.2mx0.4m，骨架钢管插入后C25混凝土填埋
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
综合信息——公告栏

## Slide 54
位置：公共休息区等人群主要聚集、停留区域
内容要素：形象LOGO、中英文名称、互动屏幕区
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
屏幕：按专业厂家规格
骨架：60mm×60mm×1.5mm（Q235）矩形钢管支架
底座：预埋地螺栓
内容丝印
电子显示屏
不锈钢焊接成型烤漆LOGO丝印
正视图 侧视图
综合信息——多媒体互动屏
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
系统应用
人行导向
C

## Slide 55
位置：建筑主要人行入口或楼层主要人行入口综合指向
内容要素：形象LOGO（可选）、楼层（可选）、营运公司名称（可选）、楼层平面图、主要功能图标及中英文名称、各细部功能图标及中英文名称、指向箭头
内容组织：卫生间、服务楼等主要功能信息尺度应放大，子功能信息宜分类设置
材料工艺：衬板：5mm乳白亚克力板材
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆，局部模块式，可替换，宜预留可扩展信息位
光源：LED光源
骨架：30 mm×30mm×1.0mm（Q235）方钢管框架
底座：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
室内指向——综合导向牌
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散

## Slide 56
位置：主要通道上方
内容要素：主要功能图标及中英文名称、指向箭头
材料工艺：衬板：5mm乳白亚克力板材
面板：2.0mm拉丝不锈钢烤漆
光源：LED光源
安装：丝杆吊装，套Φ19mm×0.7mm不锈钢烤漆圆管
位置：不便设置悬挂式指向信息，且方便墙面或其它立面附着时
内容要素：主要功能图标及中英文名称、指向箭头
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：不发光
安装：结构胶附墙粘接牢固
系统应用
人行导向
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
室内指向——悬挂式
室内指向——墙面附着式
C

## Slide 57
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
室内指向——地面附着式
位置：主要指向信息间距大于设计视距导致导向信息不连续时，作为辅助导向加密
内容要素：主要功能图标及中英文名称、形状为指向箭头
材料工艺：材质：车身贴打印
光源：不发光
安装：自带粘胶与地面粘牢

## Slide 58
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
系统应用
人行导向
室内位置——造型灯箱
位置：主力公厕入口
内容要素：主要功能图标造型
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
侧板：20mm亚克力背发光
光源：LED光源
安装：膨胀螺丝附着墙面固定，结构胶封边
C

## Slide 59
位置：收银台等公共空间次要位置
内容要素：主要功能图标及中英文名称
材料工艺：衬板：5mm乳白亚克力板材
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：LED光源
安装：丝杆吊装，套Φ19mm×0.7mm不锈钢烤漆圆管
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
室内位置——悬挂式

## Slide 60
位置：辅助卫生间等公共空间次要位置，其入口与主要人行来向垂直时
内容要素：主要功能图标及中英文名称
材料工艺：衬板：5mm乳白亚克力板材
面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：LED光源
安装：膨胀螺丝附着墙面固定，结构胶封边
系统应用
人行导向
室内位置——悬挑式
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
C

## Slide 61
位置：服务台或其它不便采用其它位置标示方式的公共空间主要位置
内容要素：中英文名称
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：不发光
安装：结构胶附墙粘接牢固
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
室内位置——附着式

## Slide 62
位置：服务台或其它不便采用其它位置标示方式的公共空间主要位置
内容要素：中英文名称
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆，内容丝印
光源：不发光
安装：结构胶附墙粘接牢固
位置：公共空间次要房间、后勤功能房间门上，距地面高度约1.5m
内容要素：主要功能图标及中英文名称
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆，内容丝印
光源：不发光
安装：结构胶附墙粘接牢固
系统应用
人行导向
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
C

## Slide 63
位置：供打扫清洁、检修维修等临时警示性信息设置
内容要素：警示图标、中英文警示语
材料工艺：面板：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
光源：不发光
骨架：40mm×20mm×1mm（Q235）矩形钢管支架
底座：1.2mm拉丝不锈钢烤漆
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
室内提示——可移动标牌式

## Slide 64
主要位置提示
次要位置提示
位置：需设置WIFI覆盖、监控覆盖、垃圾桶、明厨亮灶等提示性信息处
内容要素：主要功能图标、中英文提示语
材料工艺：面板：5mm亚克力烤漆
光源：不发光
安装：结构胶附墙粘接牢固
位置：需设置小心烫手、小心地滑、禁止吸烟、禁止入内等警示性信息处
内容要素：警示图标、中英文警示语
材料工艺：面板：5mm亚克力烤漆
光源：不发光
安装：结构胶附墙粘接牢固
系统应用
人行导向
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
室内提示——附着式
C

## Slide 65
位置：大面积玻璃门、橱窗等
内容要素：形象LOGO（可选）、营运企业名称、服务区名称（可选）
材料工艺：材质：磨砂车身贴打印
光源：不发光
安装：自带粘胶与玻璃粘牢
室内提示——玻璃防撞贴
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散

## Slide 66
中文 | 英文 | 设置要求
小心地滑 | Warning Slippery | 卫生间附近地面湿滑区域必须设置，其它情况按需设置
禁止吸烟 | No Smoking | 母婴室、儿童活动区、餐厅必须设置，其它位置按需设置
小心烫手 | Hot Caution | 开水间必须设置，其它位置按需设置
照顾好小孩 | Take Care Of Children | 儿童活动区必须设置，其它区域按需设置
勿疲劳驾驶 | No Fatigue Driving | 司机休息室必须设置
勿酒后驾驶 | No Drunk Driving | 司机休息室及提供酒精类食品、饮品的场所必须设置
请勿拍照 | No Photos | 监控室必须设置，其它位置按需设置
节约用水 | Saving Water | 公厕盥洗室必须设置，其它位置按需设置
节约用纸 | Saving Paper | 公厕等免费提供卫生纸的场所必须设置
当心夹手 | Warning Hands Pinching | 电动门等有夹手危险的位置必须设置
当心触电 | Warning Electric Shock | 配电室等配电、控电场所必须设置
禁止操作 | Stuff Only | 公共环境内的照明、空调、闸阀等公共设施控制开关必须设置
禁止饮用 | No Drinking | 洗手盆等提供非饮用水的位置必须设置
禁止攀爬 | No Climbing | 屋面检修爬梯、设备检修口等攀爬易产生危险的位置必须设置
禁止翻越 | No Crossing | 高临空栏杆等翻越后果严重的位置必须设置
请勿打扰 | No Disturbing | 会议室、休息室等房间按需设置
请勿喧哗 | Keep Quiet | 母婴室必须设置，其它位置按需设置
请勿乱扔垃圾 | Do Not Throw Rubbish | 公共环境按需设置
光盘行动 | Clear Your Plate | 自助餐区必须设置，其它餐饮区域按需设置
当面点钞 | Counting Face To Face | 收银台等发生现金交易的位置按需设置
食材展示 | Ingredients Displaying | 厨房食材留样区、展示柜按需设置
WIFI覆盖 | WIFI Covered Area | 需要提示无线网络覆盖的区域或场所
监控覆盖 | Monitor Covered Area | 需要提示有视频监控覆盖的区域或场所
请保管好贵重物品 | Keep Valuables Safe | 需要提示注意保管贵重的区域或场所
温水洗手 | Warm Washing | 主力公厕提供温水洗手的盥洗室必须设置
感应出水 | Inductive Washing | 采用感应式开关的的盥洗室洗手盆必须设置
洗手液 | Hand Lotion | 提供洗手液的位置按需设置
干手器 | Hand Drier | 设置干手机或干手器的位置按需设置
纸巾纸 | Facial Tissue | 提供擦手纸、餐巾纸等的位置按需设置
卫生纸 | Toilet Paper | 提供厕纸等位置按需设置
废物箱 | Rubbish Bin | 提示垃圾桶、废纸箱等存放废弃物的设施
烟灰盒 | Ashtray | 提示专用于存放烟灰的设施
报警按钮 | Alarm Button | 无障碍卫生间、第三卫生间、消防报警按钮位置必须设置
常用室内警示提示类标准用语
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
系统应用
人行导向
C

## Slide 67
设置要求：按《建筑设计防火规范》GB50016-2014相关要求设置
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
消防疏散——悬挂式

## Slide 68
系统应用
人行导向
标识
车行导向
预告
出入口
分流
停车位
警示提示
人行导向
场地指向
场地位置
场地提示
综合信息
室内指向
室内位置
室内提示
消防疏散
消防疏散——附着式
消防疏散指示图
C